Ivóvízminőség-javításkonstrukciók

KEOP-1.3.0/09-11

Üllő Város Önkormányzata

ÜLLŐ VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAMJA

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

2012.

Összefoglaló

1. táblázat: Főbb adatok

| A projekt címe: | Üllő Város ivóvízminőség javító programja |
| --- | --- |
| Projektgazda neve: | Üllő Város Önkormányzata |
| Projektgazda székhelye: | 2225 Üllő Templom tér 3. |
| ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) | igen |
| Érintett települések száma (db) | 1 |
| Érintett lakosság (ezer fő) | 11575 |
| A pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) | 2012.09.30 |
| A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) | 2014.06.30 |
| Összes nettó beruházási költség (Ft) | 346160000 |
| Elszámolható beruházási költés | 346160000 |
| Nem elszámolható beruházási költség | 0 |

Üllőn a kutakból kinyerhető vízminőség a vas-mangán és ammónium tekintetében meghaladja az egészségügyi határértéket. A vízbázisról közvetlenül kitermelt víz emberi fogyasztásra így alkalmatlan, kezelni szükséges. A település vízművében jelenleg víztisztító technológia nem működik, így a vízműrendszer nem képes biztosítani a víz előírás szerinti minőségét. A vízkezelőből kilépő víznek ki kell elégítenie 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben előírt vízminőség követelményeket.

Üllő város Önkormányzatát a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet kötelezi a vízminőség javítás elvégzésére.

A tanulmány részletesen elemzi és értékeli a környező települések és vízművek vízellátási helyzetét, abból a szempontból, hogy Üllő vízminőség javítása vízátvétel útján hogyan oldható meg. Az elemzés a Fővárosi Vízmű kivételével kizárja valamennyi kapcsolat lehetőségét.

A vizsgálat továbbiakban a Fővárosi Vízművektől való vízátvétel, valamint a helyben történő víztisztítás két változatára terjed ki.

##### Koncepcionális változatok:

- Fővárosi Vízművek ZRT-től kezelést nem igénylő ivóvíz átvétele – A változat.

- Saját vízbázison termelt víz tisztítása helyben, amelynek két lehetséges változata

Helyi víztisztítás vas-mangátlanítás, törésponti klórozás, szerves klóros melléktermékek és maradék klór eltávolítása Gac szűrőkkel – B változat, valamint

Helyi víztisztítás légoxidációval, nitrifikáló szűrés, Uv csírátlanítás, biztonsági szűréssel – C változat.

A változatok műszaki tartalmát és a velük összefüggő gazdasági számításokat az 5.3

A változatelemzésben bemutatott többi számítás eredményeként a C változatot javasoljuk megvalósításra.

##### A kiválasztott változat bemutatása

2. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

| Létesítmény, eszköz | Megys | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Szűrőgépház épület | m2 | 132 |
| Légtelítő tartály Nitrifikáló szűrők Biztonsági szűrők Légellátó berendezés Feladó szivattyúk Szelepszigetek Klórgáz adagoló berendezés UV csírátlanító berendezés Elzáró és szabályozó szerelvények Szűrőgépház csővezetéki rendszer Szűréstechnológia folyamat műszerezése Szűréstechnológia villamosenergia ellátása és vezérlés kialakítása és meglévő rendszerbe integrálása Szűréstechnológia folyamat vezérlés | egység, komplett | 1 |
| Átmeneti tároló | db | 1 |
| Hulladékvíz átemelő szerelvényakna | db | 1 |
| Hulladékvíz átemelő szivattyú | db | 1+1 |
| Technológiához kapcsolódó vízműtelepi vezeték KPE | fm | 170 |
| Vízműtelepi gravitációs csatorna D200 KG PVC | fm | 150 |
| Szennyvíz és hulladékvíz nyomócső KPE | fm | 270 |
| Házi szennyvízátemelő | db | 1 m3/h |
| Vízműtelepi szikkasztó föld medence bővítés | m3 | 190 |
| Aszfalt burkolat útalappal süllyesztett szegélyekkel | m2 | 150 |
| Zúzottkő burkolat | m2 | 50 |
| Villamos energia ellátás bővítése | db | 1 |
| 1. sz. kút rendszerbe állítása | db | 1 |
| 2. sz. kút rendszerbe állítása | db | 1 |
| Vízműtelep tereprendezés, parkosítás | db | 1 |
| Szakaszoló tolózárak | db | 15 |
| 3-6 hónapos próbaüzem | összesen | 1 |

##### Költség-haszon elemzés eredményei

A megvalósítandó változat beruházási költségeit, műszaki költségbecslés szerint – fajlagos költségekkel egyetemben - meghatározott nettó építési költséget és a nettó építési költségekhez a járulékos költségek elemeit határoztuk meg.

A projekt teljes beruházási költsége EFt:

| Beruházási költség (e Ft) | 2013 | 2014 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Terület-előkészítés | 130 | 0 | 130 |
| 2. Építés | 156065 | 156065 | 312130 |
| Tervezés, ami a kivitelező feladata | 7800 | 0 | 7800 |
| 4. Technológia | 0 | 0 | 0 |
| 6. Közbeszerzés költségei | 5000 | 0 | 5000 |
| 7. Mérnökfelügyelet költsége | 3000 | 4500 | 7500 |
| 8. A nyilvánosság biztosításának költsége | 800 | 700 | 1500 |
| 9Pénzügyi tanácsadó | 1250 | 1250 | 2500 |
| 10. Projekt menedzsment | 3900 | 3900 | 7800 |
| 11. Egyéb Engedélyeztetés, hatósági díjak | 0 | 1800 | 1800 |
| 12. Műszaki tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, járulékos költségek | 13950 | 12150 | 26100 |
| 13. Nettó beruházási összköltség | 177945 | 168215 | 346160 |
| 14. ÁFA | 48045 | 45418 | 93463 |
| 15.Bruttó beruházási összköltség | 225990 | 213633 | 439623 |

A tevékenység jövedelemtermelő, ezért az általános forgalmi adó visszaigénylésére van lehetőség. A projekt nem elszámolható költséget nem tartalmaz.

A projekt bevételszerző tevékenységet érint, tehát saját bevételei miatt jövedelemtermelő. Az alkalmazott díjazásnak és a díjbevételeknek a lehető legnagyobb mértékben fedezniük kell a teljes költséget.

| Alkalmazott díjazás | 2 013 | 2 015 | 2 021 | 2 032 | 2 039 | 2 042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lakossági Fogyasztás-arányos (Ft/m3) | 367 | 367,0 | 370,0 | 373,0 | 373,0 | 373,0 |
|  | Közületi Fogyasztás-arányos (Ft/m3) | 463 | 463,0 | 470,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
|  | intézményi Fogyasztás-arányos (Ft/m3) | 388 | 388,0 | 420,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
|  | Lakossági fajlagos vízdíj Ft/m3 | 367,0 | 367,0 | 370,0 | 373,3 | 373,3 | 373,3 |
|  | Közületi fajlagos vízdíj Ft/m4 | 479,3 | 475,6 | 483,9 | 490,8 | 490,9 | 490,9 |

A díjazásban rendelkezésre állás díja nincs és a jövőben sem tervezett.

Az alkalmazott díjak alkalmasak az üzemeltetés és karbantartás, valamint a pótlás költségeinek finanszírozására és ellenőrzött módon figyelembe veszi a településen élők jövedelmi viszonyait.

A számítások alapján a finanszírozási hiány ráta 90%,

KEOP támogatás 311 544 000 Ft, kedvezményezett hozzájárulása 34 616 000

##### A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve

A projekt előkészítési feladatainak tervezett befejezési időpontja 2013.01.14, amely egyben a megvalósítás finanszírozása érdekében elkészülő pályázat beadási határideje is. A projekt megvalósításának kezdő időpontját 2013.02.10-re tervezzük, amely a közbeszerzés kezdésének időpontja. A kivitelezés tervezett ideje 2013.06.01 és a befejezés 2014.06.30-án zárul, amelyben minimum 3 hónapos próbaüzem is tervezett.

tekinthető. Befogadója a Ráckeve-Soroksári Duna-ág, így Üllő és térsége a Duna folyam vízgyűjtő területébe tartozik. A település Észak –nyugati részén üzemel még a sz. belvízcsatorna, mely a Gyáli (1. régi) csatornába köt. Egyéb vízfolyás nem nincs a településen.