2. számú melléklet

SZABÁLYOZÁSOK:

Út 2-3.212 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése.

- Vízáteresztő burkolatok, de kevés konkrétum, hiányzik a tudományos kidolgozás.

- Különleges esetként tárgyalja a hidraulikus kötőanyagú ágyazatot, és a bitumenes kötőanyagút is vagy polimer bázisú anyagot. 450kg/köbméter 32.5 szilárdsági osztályú cementet ajánl.

- Fagy és olvadási kár elleni méretezés.

- Földmű, csapadékvíz elvezetés szabályai.

Tervellenőri tapasztalatok I.:

Funkcióra tervezés hiánya. A járda, a folyópálya, az autóbusz megálló ugyanazon rossz sablon szerint

van felépítve

- 6-8 cm térkő, 2-5 cm homokágy.

- beton alap, védőréteg.

Mit eredményez ez, mi lesz a vízzel??

Tervellenőri tapasztalatok II.

- Legfelső térkő: Nincs, specifikálva miből készüljön, típushiba: I. osztályú minőségű legyen (mihez

képest).

- Második típushiba: az ágyazó homok minőségére egyáltalán nem találni paramétereket, következmény: a kivitelező dönti el, hol agyagos homokot hoz, hol magas fillér tartalmú murvát, mert az a legolcsóbb.

- Harmadik típushiba: nem fagyálló betonra kerül a homok, ami aztán hol sós lét kap, hol vizet.

Tervellenőri tapasztalatok III.

- Ha a fenti pályaszerkezetet tervezzük, nagy igénybevételnél a drénezés a pályaszerkezet

víztelenítés sem segít.

- Az sem oldja meg a negatív jelenségeket, ha aszfaltra helyezzük a zúzott követ.

MI HÁT AKKOR A JÓ MEGOLDÁS?

Könnyű terhelésre öko típusú pályaszerkezet

- A példát Belgiumból vettem a Belga szabályozásból vízáteresztő burkolat típus gyalogutak, kerékpárutak, könnyű gépjárművek parkolóihoz ajánlott.

- Környezetbarát, gazdaságos vízáteresztő térkövek alatt vízáteresztő alapréteg vagy rétegek

- A megoldás kompromisszumos a teherbírás és a vízáteresztés között

- Igen gondos tervezést es a szabályok szigorú betartását követeli meg.

- Más megoldás kell kötött talajoknál, más megoldás a homokos talajoknál.

Relatív nehéz és könnyű terheléshez (járdákhoz)

Pályaszerkezet I.

- 10 cm vízáteresztő térkő

- 3 cm alapréteg /0/7/

- Geotextília

- 20 cm drén beton

- 20 cm zúzottkő 2/32

- Drénezés talajfajtától függően

Pályaszerkezet II.

- 8 cm vízáteresztő térkő

- 3 cm alapréteg/0/7/

- 15 cm zúzottkő /0/32/

- 20 cm tört óbeton

- Drénezés talajfajtától függően